### Profilwickelrohr DN 400 bis 2400

Profilwickelrohr nach DIN 16961, aus PE-HD  DN 400 bis 2400,

Fabrikat HENZE Kunststoffwerk

Innenliner mit gelber Oberfläche in Coextrusion hergestellt.

Ringsteifigkeit nach statischen Erfordernissen

mit Elektro-Schweißmuffe und Spitzende

in Fertigungslängen von 6 m entsprechend den 
Vorbemerkungen frei Baustelle liefern, fachgerecht abladen

und entsprechend der DIN EN 1610 verlegen.

Verschweißung nach Anleitung des Herstellers mittels Heizwendel.

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Für den statischen Nachweis gilt:

Sicherheitsklasse :	A

Min. Überdeckung:	 _______ m

Max. Überdeckung:	 _______ m

Verkehrsbelastung : S L W 60

Grundwasser :		_______ unter GOK

Anstehender Boden: ________________; Proctordichte : ____--%

Einbettung: ________________; Proctordichte : ____--%

Die statische Berechnung ist vor baubeginn dem Auftraggeber in

prüffähiger Form vorzulegen.

Menge: 	  m