### Tangentialschacht DN 1000

Schachtmantelrohr nach DIN 16961, aus PE-HD  DN 1000,

Fabrikat HENZE Kunststoffwerk

Innenliner mit gelber Oberfläche in Coextrusion hergestellt.

Schacht seitlich am Hauptrohr DN _____ angesetzt und bis 300 mm

über Rohrscheitel des Hauptrohres hochgeführt mit geradem Durchlauf.

Durchgangsrohr mit Muffe und Spitzende zur Heizwendelverschweißung

bzw. Extrusionsverschweißung

- Flacher trittsicherer Boden mit Gefälle zum Hauptrorhr

- Sicherheitssteigtritte

- Hebe- und Transportösen

Schacht offen, vorbereitet zur Aufnahme einer bauseitigen, mit

Dichtung versehenen SB-Lastabtragungsplatte

Abrechnung erfolgt als Zulage.

Menge:  		1 St

### Tangentialschacht DN 1000 aus PE-HD

### mit Segmentrohrbogen

Schachtmantelrohr nach DIN 16961, aus PE-HD  DN 1000,

Fabrikat HENZE Kunststoffwerk

Innenliner mit gelber Oberfläche in Coextrusion hergestellt.

Schacht seitlich am Hauptrohr DN _____ angesetzt und bis 300 mm

über Rohrscheitel des Hauptrohres hochgeführt mit geradem Durchlauf.

Durchgangsrohr mit Muffe und Spitzende zur Heizwendelverschweißung

bzw. Extrusionsverschweißung

Segmentbogen des Hauptrohrs nach örtlichem Aufmaß durch AN,

Abwinkelung bis ____________°

Radius des Bogen: R = 1,0* d

- Flacher trittsicherer Boden mit Gefälle zum Hauptrorhr

- Sicherheitssteigtritte

- Hebe- und Transportösen

Schacht offen, vorbereitet zur Aufnahem einer bauseitigen, mit

Dichtung versehenen SB-Lastabtragungsplatte

Abrechnung erfolgt als Zulage

Menge:  		1 St